# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

# к первой редакции проекта национального стандарта

# ГОСТ Р «Системы газораспределительные. Сети газораспределения и газопотребления. Газопроводы высокого давления категории Iа»

# 1 Основание для разработки проекта национального стандарта

# Основанием для разработки проекта национального стандарта 
ГОСТ Р «Системы газораспределительные. Сети газораспределения и газопотребления. Газопроводы высокого давления категории Iа» (далее – стандарт) являются:

# – договор №Упр6-481/16 от 15.09.2016 г с АО «Газпром газораспределение»;

# – перспективный план разработки документов по техническому регулированию АО «Газпром газораспределение» на 2015-2016 годы;

# – план работ по национальной стандартизации ПК 4 «Газораспределение и газопотребление» ТК 23 «Нефтяная и газовая промышленность» на 2016 г.;

# – установление требований к проектированию, строительству и эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления категории Iа на всех этапах их жизненного цикла.

# 2 Краткая характеристика объекта стандартизации

# 2.1 Объектом стандартизации являются газопроводы высокого давления категории Iа, транспортирующие природный газ по ГОСТ Р 5542 по сетям газораспределения, прокладываемым вне территорий населенных пунктов исключительно к производственным площадкам с размещенными ГТУ и ПГУ давлением свыше 1,2 МПа до 5,5 МПа включительно и сетям газопотребления, прокладываемым по территории производственных площадок с размещенными ГТУ и ПГУ от отключающего устройства на сети газораспределения до площадки подготовки газа давлением свыше 1,2 МПа до 2,5 МПа включительно.

# В настоящее время Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» и СП 62.13330.2011 устанавливают классификацию газопроводов по давлению, согласно которой к сетям газораспределения и сетям газопотребления категории Iа относятся газопроводы с рабочим давлением свыше 1,2 МПа, а максимальное давление газа в сетях газопотребления ГТУ и ПГУ ограничено 2,5 МПа. Однако указанные нормативные документы не предусматривают требований к материалам труб, условиям прокладки, устройству сооружениям на них, испытаниям и т.д. Нормативный документ, который бы устанавливал требования к газопроводам высокого давления категории Iа на всех этапах жизненного цикла  в настоящее время отсутствует

2.2 В результате анализа нормативно правовых актов, нормативно-технических документов и документов по стандартизации было выявлено:

– Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», устанавливает величины давления газа в сетях (свыше 1,2 МПа до 2,5 МПа) и дифференцирует данную категорию на сети газораспределения и газопотребления (приложения 1 и 2);

– РД 153-34.1-30.106 устанавливает требования по прокладке сетей газопотребления давлением до 5,0 МПа к газотурбинным и парогазовым установкам на территории ТЭС, виды прокладки, нормативные расстояния от некоторых объектов, расположенных на территории ТЭС;

– СП 90.13330.2012 регламентирует нормы и правила проектирования и реконструкции ТЭС на органических видах топлива с паротурбинными и газотурбинными агрегатами мощностью более 1 МВт, но они установлены в недостаточном объеме;

– Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» устанавливают требования по эксплуатации.

2.3 С учетом результатов проведенного анализа и требований 
ГОСТ Р 1.5-2012 разработан стандарт, включающий требования к проектированию, строительству и эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления категории Iа со следующим содержанием:

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины, определения и сокращения

4 Проектирование

4.1 Общие положения

4.2 Прокладка сетей газораспределения

4.3 Прокладка сетей газопотребления

4.4 Переходы газопроводов через естественные и искусственные преграды

4.5 Материалы труб, соединительные детали и технические устройства на сетях газораспределения и газопотребления

4.6. Защита от коррозии подземных и надземных газопроводов

4.7 Молниезащита

4.8 Сети технологической связи газопроводов

5 Строительство

5.1 Общие положения

5.2 Подготовительные работы

5.3 Земляные работы

5.4 Монтажные, изоляционные и укладочные работы

5.4.1 Монтаж подземных газопроводов

5.4.2 Изоляция газопроводов

5.4.3 Укладочные работы

5.4.4 Монтаж запорной арматуры

5.4.5 Монтаж надземных газопроводов

5.4.6 Монтаж газопроводов при пересечении ими искусственных, естественных преград и сетей инженерно-технического обеспечения

5.4.7 Переходы газопроводов на пересечениях с подземными коммуникациями

5.5 Сварка и контроль качества сварных соединений

5.6. Строительство и монтаж средств электрохимической защиты

5.7 Устройство линий технологической связи

5.8 Контроль выполнения строительно-монтажных работ

5.9 Очистка и осушка полости газопровода

5.10 Испытание газопроводов на прочность и проверка на герметичность

6 Газоопасные работы

7 Ввод в эксплуатацию

8 Эксплуатация

8.1Общие положения

8.2 Мониторинг

8.3 Техническое обслуживание

8.4 Текущий и капитальный ремонты

8.5 Консервация (расконсервация) и ликвидация газопроводов

Приложение А (рекомендуемое) Минимальные расстоянии от сети газораспределения категории 1а до зданий и сооружений

Приложение Б (рекомендуемое) Минимальные расстояния от сети газопотребления категории 1а до зданий и сооружений

Библиография

3 Сведения о соответствии проекта национального стандарта 
федеральным законам, техническим регламентам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, которые содержат требования к объекту стандартизации

Стандарт должен соответствовать требованиям следующих документов:

– Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 г. № 870;

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ;

– Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

– Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;

– Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

4 Сведения о взаимосвязи проекта национального стандарта с проектами других разрабатываемых национальных стандартов, сводов правил, с действующими в Российской Федерации национальными и 
межгосударственными стандартами, сводами правил

Стандарт должен учитывать требования следующих документов:

– ГОСТ 9.402-2004 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию»;

– ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии»;

– ГОСТ 12.3.032-84 «Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

– ГОСТ 7512-82 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод»;

– ГОСТ 9238-2013 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»;

– ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»;

– ГОСТ 24856-2014 «Арматура трубопроводная. Термины и определения»;

– ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии»;

– ГОСТ Р 53340-2009 «Приборы геодезические. Общие технические условия»;

– ГОСТ Р 53865-2010 «Системы газораспределительные. Термины и определения»;

– ГОСТ Р 54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация»;

– ГОСТ Р 55724-2013 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые»;

– СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80»;

– СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;

– СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85»;

– СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

– СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»;

– СП 86.13330.2014 «Магистральные трубопроводы. СНиП III-42-80»;

– СП 90.13330.2012 «Электростанции тепловые. Актуализированная редакция СНиП II-58-75»;

– СП 119.13330.2012 «Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная редакция СНиП 32-01-95»;

– СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84»;

– СП 245.1325800.2015 «Защита от коррозии линейных объектов и сооружений в нефтегазовом комплексе. Правила производства и приемки работ».

5 Сведения о публикации уведомления о разработке проекта 
национального стандарта

Уведомление о разработке проекта национального стандарта 
ГОСТ Р «Системы газораспределительные. Сети газораспределения и газопотребления. Газопроводы высокого давления категории Iа» опубликовано на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (http://www.gost.ru) «___» __________ 201_ г.

6 Перечень исходных документов и другие источники 
информации

– «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), утверждены приказом

Министерства энергетики Российской Федерации от 20 июня 2003 г. № 242 – издание седьмое;

– «Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», утверждены приказ Минприроды Российской Федерации № 525, Роскомзема № 67 от 22.12.1995 г.;

– «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 г. № 542;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 г. №1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

– Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 г. № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»;

– Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

– Руководство по безопасности «Инструкция по техническому диагностированию подземных стальных газопроводов», утверждено приказом Ростехнадзора от 06.02.2017 г. № 47;

– РД 153-39.4-091-01 «Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от коррозии»;

– РД -11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», утверждены приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 г. № 1128;

– СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;

– ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля по методам неразрушающего контроля».

7 Сведения о разработчике стандарта

Пояснительная записка к первой редакции проекта национального стандарта ГОСТ Р «Системы газораспределительные. Сети газораспределения и газопотребления. Газопроводы высокого давления категории Iа» подготовлена специалистами Акционерного общества «Научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа «Гипрониигаз» (АО «Гипрониигаз»).

Почтовый адрес: 410012, г. Саратов, проспект им. Кирова С.М., д. 54

Номер контактного телефона: (8452) 74-95-15, 74-95-69

Адрес электронной почты: Biryukov@niigaz.ru

| Руководитель работ: Директор НИЦ | _____________ | А.В. Бирюков |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель: |  |  |
| Начальник технического отдела | _____________ | А.О. Хомутов |
| И.о. начальника комплексной лаборатории газораспределения и газопотребления №1 НИЦ | _____________ | Н.А. Кострикина |
| Консультант: |  |  |
| Помощник по техническим вопросам заместителя генерального директора по технической политике и стратегическому развитию | _____________ | Ю.Н. Вольнов |
| Члены рабочей группы: |  |  |
| Главный специалист технического отдела | _____________ | Л.П. Суворова |
| Главный специалист технического отдела | _____________ | А.С. Струкова |
| Ведущий специалист технического отдела | _____________ | В.Н. Матяш |
| Научный сотрудник комплексной лаборатории газораспределения и газопотребления №1 НИЦ | _____________ | В.Е. Станкина |